Инструкция по дозированию химикатов  в бассейн.

Желательно: до заливки воды в бассейн протереть поверхность бассейна средством  СТХ 500 Жидкий Альгицид , из расчета 1л жидкого альгицида на 10л воды.

При выборе воды для заливки бассейна, между  водой из скважины или  водой из озера, предпочтениеза озерной водой.

Ударная обработка хлором :  СТХ 200  хлор в гранулах использовать 15г. на один  метр кубический вашего бассейна. На примере  бассейна  20м3.   15г.х20м3=300г. хлора в гранулах высыпать в скиммер при  работающей фильтрации вашего бассейна.Либо СТХ 250 быстрорастворимые таблетки хлора по  20г .Одна таблетка 20г. на один м3.

Через ДВА часа необходимо замерить  тестером  показатель УРОВНЯ  РН  и выровнять этот показатель до нейтрального. Нейтральный показатель Уровня РН находится в пределах  7,0-7,4

В Самарском регионе в подавляющем большинстве случаев этот показатель необходимо понижать, средством СТХ 10 Уменьшитель  уровня РН.

Из расчета :В минимальной упаковке 1,5кг уменьшитель РН  СТХ 10,  понижает  уровень  РН  в 100м3 воды на 0,2 ед.

Например : В бассейне объемом  20м3, с уровня 7,8 нужно понизить до нейтрального показателя уровня РН  7,0

Рассчитываем :100 м3 делим на 20м3.  В ПЯТЬ раз меньше.

Делим  1,5кг средства СТХ 10,  в  ПЯТЬ раз меньше.

Получаем:   300г. Уменьшителя РН СТХ 10     необходимо на 0,2 ед., т.е. на ОДИН шаг.

Значит для  понижения уровня РН с 7,8 до 7,0 необходимо 4 шага по 0,2ед.,

а  значит 1200г. уменьшителя СТХ 10 необходимо высыпать  в скиммер.

Проверять  изменение Уровня РН  нет необходимости.

После этого необходимо залить СТХ 500ЖидкийАльгицид, средство против зелени:

Ударная обработкаводы ЖидкимАльгицидом из расчета 15г. на ОДИН м3.

Рассчитываем  на  20м3, умножаем на 15г. Жидкого Альгицида, получаем 15г. х 20м3=300 г. необходимо вылить  в скиммер .

За первые суткипостоянноработающей фильтрациивода  может стать прозрачной (зависит от индивидуальных показателей воды)

Дляувеличения прозрачности воды добавляют СТХ 43Флокулянт  в картриджах (один картридж в бассейне 25м3 на каждые 15дней), или  СТХ 42 Флокулянт в таблетках( в бассейне до 50м3 каждые 10 дней).

Периодическая обработкапрозрачной воды:Пропылесосив бассейн и промыв фильтр необходимо замерить УРОВЕНЬ РН  и  выровнять этот показатель до нейтрального.

При чистой и прозрачной воде, расход химии уменьшается до 5г. на ОДИН МЕТР кубический.

Или использовать  одну таблетку СТХ 392 Триплекс -250  10 эффектовна 25м3.

ВСЕГДА, когда вода не кажется прозрачной , после дождя, высокой температуры , ветра, большого количества купающихся, необходимо делать Ударную  обработку(первоначальный запуск).

ИНСТРУКЦИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕСОЧНОЙ ФИЛЬТРОВАНОЙ

УСТАНОВКИ С 6-ти ПОЗИЦИОННЫМ ВЕНТИЛЕМ.

ВНИМАНИЕ!!!    ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬ НАСОС!!!

| № | ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | откр | закр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “FILTER” “ФИЛЬТР” | Режим фильтрации. Вода, проходя через фильтр и нагреватель, подается в бассейн | Донник Скиммер форсунки | Канализация |
| 2 | “BACKWASH” “ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА” | Промывка фильтра. Производится после первой засыпки песка и обязательно 1 раз в 7-10 дней Продолжительность: 2-3 мин. Или пока колпачок не станет прозрачным. | Канализация Донник | Скиммер Форсунки |
| 3 | “RINSE” “УПЛОТНЕНИЕ” | Дополнительное промывание после операции “BACKWASH” для очистки фильтра. Продолжитель- ность:20-30 сек. | Канализация Донник | Форсунки Скиммер |
| 4 | “WASTE” “ОПОРОЖНЕНИЕ” | Этот режим используется для слива воды из бассейна в канализацию. | Донник Канализация | Форсунки Скиммер |
| 5 | “RECICULATION” “ЦИРКУЛЯЦИЯ” | Циркуляция воды в бассейне для быстрого нагрева воды при использовании теплообменника или электронагревателя | Донник Скиммер Форсунки | Канализация |
| 6 | “CLOSE” “ЗАКРЫТО” | Режим используется для сервисного обслуживания фильтра |  | Донник, скиммер, Канализация, Форсунки |