Проблемы прозрачности воды

ПРИЗНАК: Мутная / молочная вода.

Первая возможная причина: Растворённые соли образуют мельчайшие кристаллы в результате высокого уровня pH или высокой общей щелочности или из-за обоих высоких параметров, что придаёт воде молочную окраску.

Решение: Откорректируйте pH. Чтобы понизить pH, добавьте препарат "рН минус" в указанной на этикетке пропорции, пока не получите правильное значение. Для повышения pH, используйте препарат "рН плюс".

Вторая возможная причина: Накапливается грязь из-за недостаточного хлорирования или слабой фильтрации.

Решение: Промойте фильтр, затем, если нужно, проведите суперхлорирование, добавив неустойчивый хлор типа гипохлорит натрия или гипохлорит кальция, чтобы поднять уровень свободного хлора до 10 мг/л. Затем добавьте осветлитель, чтобы вода стала прозрачной.

Третья возможная причина: При использовании устойчивого хлора типа дихлора и трихлорида эффективность хлорирования в бассейне снижается, потому что вода перенасыщается, то есть уровень циануровой кислоты слишком высок. В результате хлор не успевает уничтожать бактерии и это приводит к помутнению воды.

Решение: Замените часть воды бассейна, слив воду в канализацию (или выполнив дополнительную большую промывку фильтра), затем заполните бассейн новой водопроводной водой. Это понизит уровень устойчивого хлора. Проведите суперхлорирование, чтобы уровень свободного хлора достиг 10 мг/л, используя средства, рекомендуемые выше.

Четвертая возможная причина: Фильтр загрязнен или неэффективно работает.

Решение: Проверьте песок и замените в случае необходимости. Частицы песка могут покрываться кальцием в бассейнах с жёсткой водой. Если фильтр не загрязнен, то обработайте его чистящим средством, чтобы очистить песчинки.

ПРИЗНАК: Мутная / зеленая вода.

Вероятная причина: Уровень хлора понизился или хлорирование стало неэффективным, позволяя водорослям размножаться в воде.

Решение: Провести суперхлорирование неустойчивым хлором типа гипохлорит кальция или гипохлорит натрия или использовать альгицид. Суперхлорирование обычно дает самые быстрые результаты. Если вода только слегка окрашена в зеленый цвет, проведите суперхлорирование, чтобы уровень свободного хлора достиг 10 мг/л. При более серьёзных проблемах, когда вода тёмно-зелёного цвета и дна не разглядеть, необходимо провести суперхлорирование до уровня 25 мг/л. Это уничтожит водоросли. Убирайте любые водоросли, которые могут оставаться на поверхностях бассейна. Ищите водоросли с обратной стороны ступенек лестницы и вокруг подводных светильников. Промойте фильтр через 24 часа, чтобы удалить мёртвые водоросли из фильтра. Любое оставшееся помутнение воды должно быть устранено с помощью осветлителя воды. Теперь сохраняйте уровень хлора в пределах 3 мг/л, чтобы предотвратить возникновение водорослей. Если бассейн особенно восприимчив к водорослям, регулярно используйте альгицид или хлор с добавлением альгицида.

ПРИЗНАК: Ржавая красная вода.

Вероятная причина: Стальные или из черного металла фитинги в системе циркуляции, например трубы, подвержены коррозии из-за низкого pH. Ударная доза хлорирования окисляет железные частицы, создавая ржавчину. Это часто случается после повторного открытия бассейна.

Решение: Необходимо действовать очень быстро, чтобы предотвратить последующей ущерб типа окрашивания поверхностей плёночных бассейнов. Нужно или заменить всю воду в бассейне сразу или постепенно добавлять свежую воду. Удалите все ржавые пятна с поверхности бассейна хорошим очистителем для кафеля или плёнки. Замените фитинги из черного металла на ПВХ или медь. Убедитесь, что свежая вода должным образом сбалансирована, то есть показатели pH и общей щелочности находятся внутри рекомендуемых диапазонов.

Проблемы дискомфорта при купании

ПРИЗНАК: Жжение глаз, воспаление горла и раздражение кожи

Первая возможная причина: Это может быть вызвано тем, что вода слишком кислая или слишком щелочная. Для человеческого восприятия нормальный уровень рH около 7.4-7.5, поэтому если pH выше или ниже, то возможно появление раздражения. Плохо, если уровень pH вышел за границы измеряемого диапазона, это изменяет свойства хлора.

Решение: Откорректируйте pH. Чтобы понизить pH, добавьте препарат "рН минус" в указанной пропорции, пока не получите правильное значение. Для повышения pH, используйте препарат "рН плюс".

Вторая возможная причина: Много связанного хлора. Если Вы чувствуете неприятный запах хлорирования, вероятно, проблемой является высокое содержание хлораминов, которые и являются раздражителем.

Решение: Разрушьте хлорамины суперхлорированием бассейна дозой до 10 мг/л свободного хлора.

Третья возможная причина: Некоторые моющие средства, используемые для очистки стен бассейна и ватерлинии, несовместимы с хлором, поэтому возникающие в результате реакции в воде могут привести к раздражению глаз и кожи. Подобные реакции могут происходить, если в воду попадает мыло или шампунь, например, с тела купающихся.

Решение: Суперхлорирование удаляет моющие средства. Выбирайте очистители, совместимые с хлором, или откажитесь от их использования вообще.

ПРИЗНАК: Белокурые или слегка окрашенные волосы становятся зеленоватыми.

Вероятная причина: Высокий уровень меди в бассейне. Это может произойти из-за передозировки альгицидов, основанных на меди, или потому что pH воды бассейна понизился до такой степени, что начали корродировать медные фитинги в нагревателе.

Решение: Откорректируйте pH. Чтобы понизить pH, добавьте препарат "рН минус" в указанной пропорции, пока не получите правильное значение. Для повышения pH, используйте препарат "рН плюс". Ваш парикмахер должен порекомендовать шампунь для удаления нежелательного окраса.

ПРИЗНАК: Аллергия к хлорированию.

Возможные объяснения: Наиболее важно удостовериться, что Вы действительно страдаете от настоящей аллергии, а не от ещё чего-нибудь. Дискомфорт, который Вы чувствуете, мог быть вызван другими факторами. Например, это может быть следствием того, что pH воды слишком низок или слишком высок. Это может быть из-за высокого уровня общего хлора (хлорамины, как известно, являются раздражителями). Проверьте воду на pH и хлорамины и откорректируйте показатели по мере необходимости. Также можно сходить в другой бассейн, обработанный хлором, и почувствовать, получаете ли Вы те же самые реакции. Если нет, нужно что-то решить с обработкой воды. Имейте также в виду, что хлорамины формируются в результате разложения азотистых составов типа потоотделения, косметики, слизистой и т.д., когда гипохлорит (свободный хлор) реагирует с ними. Хлорамины расщепляются большим количеством гипохлорита и превращаются в безвредные вещества типа газа азота. Все это обычно происходит в воде бассейна. Однако реакции разложения могут происходить на поверхности кожи, если, например, Вы работали и потели перед плаванием или использовали косметику. Удалите эти азотистые составы с вашей кожи, приняв душ и смыв их полностью перед входом в бассейн. Если ни один совет не помогает, вероятно Вы являетесь одним из немногих, кто действительно испытывает аллергическую реакцию на хлорирование. Аллергия определяется как сверхчувствительность к постороннему веществу, малые дозы которого вызывают раздражительную реакцию. Хлорирование редко бывает первоначальным или основным аллергеном, но страдающие от аллергии могут, к сожалению, быть чуствительны к хлорированию.

Решение: Если Вы думаете, что у вас настоящая аллергия, то единственый выход использовать бесхлорные дезинфектанты. Но имейте ввиду, что некоторые из них требуют частичного или суперхлорирования.

Проблемы с уровнем хлорирования.

ПРИЗНАК: Хлор был добавлен в воду, но на тест-наборе нет никаких показаний.

Вероятная причина: Уровень хлора в бассейне настолько высок, что отбеливает краситель в тестовой таблетке. Чтобы подтвердить диагноз, попробуйте обнаружить запах хлора над поверхностью воды или повторить тест DPD-1 только с капелькой воды из бассейна в пробирке и постарайтесь рассмотреть окрашивание в красный цвет до начала отбеливания.

Решение: Определите приблизительный уровень хлорирования, растворяя образец воды бассейна с равным количеством естественной или дистиллированной, умножьте ответ на 2. Если всё равно нет никаких показаний, повторите процесс разбавления и умножьте ответ на 4 ... и так далее. Если фактическое хлорирование не слишком высоко (около 10 мг/л), приостановите хлорирование и дайте хлору выветриться в течение некоторого времени. Если хлорирование значительно выше или если Вы должны использовать бассейн в ближайшем будущем, добавьте НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ, чтобы уменьшить свободный хлор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рекомендуемая доза - 0.5 кг на 100 м3. Примените это в нескольких малых дозах, тестируя после каждой дозы. Передозировка натрия тиосульфат может вызвать дефицит хлора на значительное время.

ПРИЗНАК: Уровень хлорирования трудно регулировать.

Первая возможная причина: В наружных бассейнах, гипохлорит (свободный хлор) разлагается ультрафиолетовым излучением солнца.

Решение: Для бассейнов, использующих жидкое хлорирование (гипохлорит натрия) или гипохлорит кальция, добавьте стабилизатор (циануровая кислота) в пропорции 3 кг на 100 м3. Её нужно добавлять непосредственно в бассейн, НЕЛЬЗЯ заранее перемешивать с другим хлором. В качестве альтернативы, перейдите на постоянное хлорирование гранулами дихлора или таблетками трихлора.

Вторая возможная причина: Высокая температура воды, а микробы в тёплой воде чувствуют себя как дома и размножаются намного быстрее. Чем больше микробов, тем больше хлора нужно для их уничтожения. Существует приблизительное правило, которое надо иметь в виду в жаркое время, что если температура воды бассейна поднимается более 26 градусов по Цельсию, то необходима двойная доза хлора на каждое увеличение температуры на 5 градусов.

Решение: Доза хлора должна быть увеличена пропорционально температуре воды. Проводите строгий контроль за уровнем хлора в жаркую погоду.

Третья возможная причина: Из-за того, что уровень хлора не был достаточно высоким, постепенно появилось много загрязняющих веществ, и следовательно потребность в увеличении дозы хлора.

Решение: Следует провести суперхлорирование бассейна, чтобы добиться уровня свободного хлора 10 мг/л.

Проблемы баланса параметров воды.

ПРИЗНАК: Существует тенденция, что уровень pH остается низким (ниже 7.2).

Вероятная причина: Это обычно происходит как из-за низкого уровня pH водопроводной воды (особенно там, где вода мягкая) так и при использовании кислотных содержателей хлора, типа трихлорида.

Решение: Откорректируйте pH. Чтобы поднять уровень pH, добавьте рН+ в нужной пропорции, пока не будет получено необходимое значение. Нужно применить средство хлорирования с высоким pH, чтобы достичь естественного баланса между низким pH воды и высоким pH источника хлорирования. Дихлор - приблизительно pH нейтральный; гипохлорит кальция и гипохлорит натрия - источники хлорирования с высоким pH.

ПРИЗНАК: Существует тенденция, что уровень pH постоянно высокий (выше 7.6).

Вероятная причина: Это происходит как из-за (1) высокого pH водопроводной воды (особенно там, где вода жёсткой) так и (2) при использовании щелочных источников хлорирования типа гипохлорита кальция или гипохлорита натрия, или (3) из-за труднорастворимых солей, выщелачиваемых в новых бетонных бассейнах.

Решение: Одно на все три случая - откорректировать pH. Чтобы быстро понизить pH, добавьте гранулы дихлора из соотношения 1 кг на 100 м3 в день, пока не будет получен правильный уровень pH. Для (1) и (2) случая, нужно подобрать средство хлорирования с низким pH, чтобы помочь достичь естественного баланса между высоким pH воды и низким pH источника хлорирования. Трихлорид - оптимальный источник хлорирования, который нужно выбрать.

ПРИЗНАК: Значения pH ошибочны и колеблются.

Вероятная причина: Общая щелочность слишком низкая, чтобы поддерживать pH.

Решение: Добавьте рН+, чтобы общая щелочность оставалась выше 100 мг/л. Доза - 3 кг на 100 м3 воды бассейна.

ПРИЗНАК: рH закреплен.

Вероятная причина: Вода из-за высокой щелочности держит pH на одном уровне. Это распространенная проблема в бассейнах с жёсткой водой, где водопроводная вода имеет высокую общую щелочность.

Решение: Добавьте гранулы дихлора, чтобы понизить общую щелочность ниже 200 мг/л. Доза - 2 кг на 100 м3 воды бассейна. Важно добавить кислоту понемногу и предварительно её растворить в соотношении не крепче чем 8:1.

ПРИЗНАК: Щелочность слишком низкая.

Вероятная причина: В местной водопроводной воде низкий уровень бикарбонатов, так что всякий раз, когда бассейн заполняют из водопровода, бикарбонаты растворяются в бассейне. Это специфическая проблема характерна для бассейнов с мягкой водой.

Решение: Добавьте рН+, чтобы поднять общую щелочность до 100 мг/л. Доза - 3 кг за 100 м3 воды бассейна (это должно поднять уровень на 20 мг/л за дозу).

Проблемы с поверхностями бассейна

ПРИЗНАК: Вымывание цементного раствора и затирки в мозаичных/пленочных бассейнах.

Первая возможная причина: Мягкая вода разъедает цементный раствор и затирку из-за недостатка кальция, который вода, чтобы сбалансировать свои параметры, берет из цементного раствора.

Решение: Повторно отштукатурьте бассейн и увеличьте уровень кальция в воде, добавив гранулы хлорида кальция, чтобы достичь минимального уровня жесткости воды по кальцию 250 мг/л. В качестве альтернативы, используйте гипохлорит кальция для ударного дозирования или для регулярной дезинфекции - кальций будет автоматически добавляться в воду при использовании этого дезинфектанта.

Вторая возможная причина: Высокий уровень сульфата в воде. Уровень сульфатов не должен превышать 350 мг/л. Высокий уровень сульфатов вызван тем, что (a) высокий уровень сульфатов в водопроводной воде, (b) часто используется сухая кислота (бисульфат натрия) или (c) применяется сульфат алюминия в качестве осветлителя воды.

Решение: Если Вы предполагаете, что у вас причина (b) или (c), то добавляйте свежую воду и переходите на альтернативные методы понижения pH (например, используйте трихлор как основной дезинфектант в бассейне) или осветления воды (бессульфатная обработка воды). К сожалению, практически ничего нельзя сделать в случае (a).

ПРИЗНАК: Поверхности бассейна шершавые и покрыты отложениями.

Вероятная причина: Баланс между pH, общей щелочностью и кальциевой жесткостью неправильный, и вода сама образует отложения.

Решение: Сделайте тест на pH, общую щелочность и кальциевую жесткость и откорректируйте их в рамках рекомендуемых параметров.

ПРИЗНАК: Поверхности бассейна скользкие

Вероятная причина: Это возможно из-за размножающихся водорослей, формирующих колонии на поверхности бассейна из-за недостаточного хлорирования, или из-за 'мертвой зоны' в циркуляции воды.

Решение: Необходимо тщательно вычистить зараженные поверхности, чтобы удалить как можно больше водорослей, затем проведите ударное дозирование неустойчивым хлором. Предотвратить повторное образование водорослей можно периодическим использованием альгицида.

ПРИЗНАК: Грязь на стене бассейна на уровне ватерлинии.

Вероятная причина: Вы видите, как образуются жирные отложения типа косметики, крема от солнца или выделений потных тел.

Решение: Отмойте с помощью специальных очистителей для кафеля и пленки, удостоверившись, чтобы они не содержали моющие средства, которые бы могли реагировать с хлором и причинять дискомфорт при купании.

Проблемы фильтрации

ПРИЗНАК: Неэффективная фильтрация песочных фильтров.

Возможные причины: Или (a) фильтр не способен задерживать грязь из-за того, что песок частично вымылся из фильтра, или (b) фильтр засорен накопленным мусором или (c) частицы песка покрыты кальцием.

Решение: Для (a) просто добавить песок в фильтр. Если (b), фильтр засорен мусором, сделайте его промывку. Если проблема остается и частицы песка покрываются кальцием (наиболее вероятно в бассейнах с жесткой водой), используйте чистящее средство для фильтра.

ПРИЗНАК: Неэффективная фильтрация картриджных фильтров.

Возможные причины: Или картридж находится в нерабочем состоянии, позволяя частицам проходить или в воде слишком много мусора, чтобы справиться.

Решение: Замена картриджа - очевидное решение. Если проблема все же остается, попробуйте использовать дополнительный фильтр или осветлитель воды. В случае неудачи, окончательный способ - установить песочный фильтр.